METODESPESIFIKASJON

Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU

___________________________________________________________________________

Metodenavn: CHNS  (DUMAS / total-nitrogen)

BIOVIT-nr.: Msp1039

__________________________________________________________________________

- Analysemetode / Prinsipp / Hovedinstrument

Metoden bestemmer total mengde karbon, hydrogen, nitrogen og svovel i organiske og de fleste uorganiske prøver, både faste prøver og væsker.

Metoden er optimalisert for små prøver og i standardmetoden veies det ut 3-5 mg.

Semi-makro prøver (opptil 800 mg jordprøve) er mulig, avhengig av ulike krav opptil 20 mg organisk materiale. Metoden kan brukes til å analysere alt fra farmasøytiske prøver til jord- og plantemateriale, og brukes til eksempelvis forskning på sedimenter eller analyse av matvarer.

### Metoden gir total mengde av C, H, N og S i innveid prøve. Nivåene av N vil derfor i de fleste tilfeller være noe høyere enn nivåene man får av en Kjeldahl-analyse av N.

### Instrumentet er laget for å kunne bestemme oksygen, men dette krever en midlertidig modifisering av instrumentet. Dette tilbys ikke for øyeblikket, men kan vurderes.

Simultan CHNS analyse krever høy temperatur forbrenning i et oksygenrikt miljø og er basert på den klassiske Pregl-Dumas metoden. I forbrenningsrøret (t = 1150o C) omdannes karbon til CO2; hydrogen til H2O; nitrogen til N2 og diverse nitrogenoksider NXOY, og svovel til SO2. Ulike absorbenter brukes for å fjerne forbrenningsprodukter fra andre grunnstoffer, for eksempel halogener. Produktene føres deretter gjennom et reduksjonsrør (t = 850oC) av en inert bæregass (helium). Røret er fylt av kobber som fjerner overskuddet av oksygen samtidig som det reduserer NXOY til N2. Gassblandingen blir så overført til tre ulike kolonner, og komponentene blir separert før de detekteres ved hjelp av en varmetrådsdetektor (TCD).

Hovedinstrument: Vario El Cube elementanalysator (Elementar Analysensysteme GmbH, Hanau, Germany) http://www.elementar.de/en/products/vario-serie/vario-el-cube.html

- Referanse og eventuelle modifikasjoner:

ISO 16634 (2008); Korn, belgfrukter, malte kornprodukter, oljeholdige frø, oljefrørester og fôrvarer. Bestemmelse av totalt innhold av nitrogen og råprotein ved forbrenning etter Dumas-prinsippet.

- Krav til prøvens malingsgrad og temperatur for oppbevaring før analysering:

Faste prøver må homogeniseres før uttak – malingsgrad 0,5 mm. Romtemperatur.

Fuktige eller flytende prøver oppbevares i kjøleskap eller fryser.

- Kontaktpersoner

Lableder: Hanne Kolsrud Hustoft

Analyseansvarlig: Hanne Kolsrud Hustoft og Elin Follaug Johnsen

- Annen litteratur

Applikasjonsnotater fra Elementar (Hanau, Germany)

- AN-B-120809-E-01- CHNS analysis in coal with the vario EL cube

- AN-A-130209-E-01- CHNS analysis in food stuff with the vario EL cube

- AN-B-091208-E-01- CHNS analysis in liquid fuels with the vario EL cube

www.elementar.de/en/products/vario-serie/vario-el-cube.html