ARBEIDSBESKRIVELSE

Fakultetet for Biovitenskap, NMBU

___________________________________________________________________________

Metodenavn: Stivelse

BIOVIT-nr.:1159

____________________________________________________________________

- Innledning

Denne metoden er beregnet på å analysere stivelse i kornprodukter/gjødsel/vom- og tarminnhold, m/ mer. I kornprodukter utgjør stivelse størstedelen av karbohydratene. Stivelse er et polysakkarid som består av et høyt antall glukoseenheter som er bundet sammen med α-glukosidbindinger.

Prøven løses opp i en buffer som har pH rundt optimum for α-amylase-aktivitet, og inneholder kalsium som er viktig for at enzymet skal virke. Ved koking av prøven med varmestabil α-amylase tilstede, vil den tredimensjonale strukturen stivelsen inngår i brytes ned. Dermed blir stivelse tilgjengelig for α-amylase som spalter de lange stivelseskjedene til kortere kjeder som vil løse seg i væskefasen. Deretter tilsettes en buffer som har pH rundt optimum for amyloglukosidase-aktivitet, og den tilsatte amyloglukosidasen spalter de kortere kjedene ned til glukose. Konsentrasjonen av glukose bestemmes til slutt spektrofotometrisk som en fargereaksjon (se «Arb 1013 glukose» for detaljer).

- Reagenser

- MOPS buffer (Sodium Salt)

- Natriumacetat buffer

- Kalsiumklorid

- Varmestabil α-amylase

- Amyloglukosidase

- Randox Glucose assay (GLUC-HK GL8319)

- Clinical Chemistry Calibrator Level 2 CAL2350

- Clinical Chemistry Calibrator Level 3 CAL2351

- Quality control (Assayed Chemistry Premium Plus Level 2, Cat No-HN1530)

- Quality control (Assayed Chemistry Premium Plus Level 3, Cat No-HE1532)

- Aceton (til fettekstraksjon, fett > 8 %)

- 80 % etanol (til sukkerekstraksjon, sukker > 4 %)

MOPS buffer (50 mM, pH 7,0):

11,55 g Natriumsalt av MOPS (Sodium Salt) tilsettes 900 mL dest. vann i et begerglass

med røremagnet. Under røringen justeres pH til 7,0 med 1 M (10 %) saltsyre. ca 17 mL. Deretter tilsettes 0,74 g kalsiumklorid og volumet justeres til 1 L i en volumetrisk flaske. Bufferen lagres i kjøleskap.

Natriumacetat buffer (200mM, pH 4,5)

11,8 mL iseddik (1,05 g/l) tilsettes i 900 mL dest. vann i et begerglass med røremagnet.

Under røring justeres pH til 4,5 med 1M (4 g/100 mL) NaOH. ca 60 mL. Volumet justeres til 1 L i en volumetrisk flaske. Bufferen lagres i kjøleskap.

- Risikovurdering

Iseddik: Brannfarlig og sterkt etsende

NaOH: Sterkt etsende. Bruk hansker og vernebriller

HCl: Etsende og irriterer luftveiene

R1 og R2 i kittet inneholder mindre enn 0,1 % natrium azide.

Bruk hansker ved håndtering av kokende vann. Hvis forbrenning, skyll godt under

rennende kaldt vann.

- Anbefalt utstyr

- 10 mL reagensrør med skrukork som tåler koking og sentrifugering

- TT-rør m/kork

- Pipetter og pipettespisser 1-5 mL

- Multi-pipette til 0,1, 0,2 og 4mL

- Sentrifuge, swing-out.

- Vekt med 0,1 mg nøyaktighet

- Vortex-mixer

- Termostatstyrt vannbad, 50° C

- Kokevannbad eller kokeplate og kjele

- RX Daytona+ instrument

- Prøvemateriale

Til analysen trenger man 100 mg ± 5mg prøve. Malingsgrad: 0,5mm.

Skal prøven aceton- eller etanol-behandles trengs 120 mg ± 5 mg prøve.

- Spesielle merknader

Acetonbehandling

Hvis prøvene inneholder over 8 % fett, må de ekstraheres med aceton for å fjerne

fett i prøven, før nedbryting til glukose. Se punkt 4a i arbeidsbeskrivelsen.

Sukkerekstraksjon

Hvis prøvene inneholder over 4 % sukker må de ekstraheres med 80 %

etanol for å fjerne fritt sukker, før nedbryting til glukose. Se punkt 4b i arbeidsbeskrivelse

For kornprodukter er det normalt ikke nødvendig å ekstrahere fritt sukker, da

konsentrasjonen av glukose er meget lav. (0,1-0,5%)

- Arbeidsbeskrivelse

- Start oppvarmingen av vannbad og kokekar.

- Vei opp 100 mg prøve (± 5mg) i et 10 L glassrør m/skrukork

  - 120mg hvis prøvene skal aceton- eller etanol-behandles!!

- Noter nøyaktig prøvevekt.

4a) Aceton ekstraksjon: (gjelder kun for prøver med over 8 % fett)

Tilsett 7 mL aceton og mix godt, la det stå i ca 5 min. og mix igjen. La stå i 5 min.

og sentrifuger i 10min. v/3000 rpm. Pipetter av supernatanten i et

oppsamlingsbeger og gjenta prosedyren en gang til. (7 mL aceton, 3x mix, stå i

5 min, sentrifuger) Prøvene må stå natten over i avtrekkskap for å dampe av

aceton.

4b) Sukkerekstrasjon: (gjelder kun for prøver med over 4 % sukker)

10 mL 80 % etanol tilsettes, prøven mikses og varmes opp til 80 °C i 5 min.

Prøven sentrifugeres og etanolen suges av med vannstrålepumpe/pipetteres av.

Deretter re-løses de i 10 mL 80 % etanol og prøvene varmes opp til 80 °C i 5 min.

Prøvene sentrifugeres og etanolen suges/pipetteres av.

- To kontrollprøver skal tas med i hver analyserunde. Står i skapet over vekta på lab i 1 etg. Kontrollen er merket Kyllingfôrkontroll. (0,5 mm)

- Tilsett 0,2 mL 80 % etanol til hvert rør. Dette for å øke oppløsningen i vannfasen.

- Tilsett 3 mL α-amylase i MOPS buffer (100µl amylase og 2,9 mL MOPS buffer) til hver prøve, og mix godt.

- Inkuber prøvene i kokevannbadet i 6 min, med miksing etter 2 og 4 min.

- Tilsett 4 mL natriumacetat buffer og 0,1 mL amyloglukosidase til hver prøve.

- Rørene mikses godt og settes i vannbad ved 50 °C i 30 min.

- Sentrifuger prøvene i 10 min. ved 3000 rpm

- Pipetter noen mL av supernatanten over i TT-rør, for lagring av reserveprøve.

- Prøvene analyseres på RX Daytona+ helautomatisk analysator.

  - Se egen manual for bruk av instrumentet

- Utregning

% stivelse =  abs.prøve * 180*0,0073 *162 * 100

mg prøve * 180

abs. prøve   = glukose avlest på spektrofotometer (mmol/l)

180             = molvekt glukose (mg/mmol)

0,0073        = fortynningsfaktor (buffer+enzym)

162/180      = glukosefaktor (omregning fra glukose-enhet til stivelse)

mg prøve    = innveid prøve

100             = beregningen i %